De fles POKON

Bijna iedereen heeft thuis kamerplanten. Die geef je meestal water uit de kraan, maar één of twee keer per maand voeg je aan het gietwater kunstmest toe. Een veel gebruikt merk kunstmest voor kamerplanten is POKON. Het is een waterige oplossing van een aantal stoffen. POKON zit in een groene plastic fles met aan de voor- en achterkant een etiket. Wanneer in de opgave iets van de tekst van de etiketten wordt weergegeven, is dat steeds cursief getypt. De etiketten zijn op een aparte bijlage bij deze opgave afgebeeld.

Op het etiket aan de voorzijde (figuur 1) van de fles staat Gaat 2x langer mee. Hiermee bedoelt de producent dat je twee keer zolang met een even grote fles doet. Ook op het etiket aan de achterzijde (figuur 2) vind je zo’n opmerking: Deze fles plantenvoedsel in verbeterde samenstelling gaat 2x langer mee. Ook in figuur 2 zie je de aanduiding Oplossing van NPK-meststoffen 7+3+7. De tekst daaronder maakt duidelijk wat met 7+3+7 bedoeld is. Ook op de vorige versie van een fles POKON zullen zulke cijfers gestaan hebben.

1p	1	Geef de drie cijfers van de NPK-aanduiding op de vorige versie van een fles POKON.

De merknaam POKON is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Uit informatie die op het etiket van de achterzijde staat, kun je afleiden waar die naam vandaan komt.

2p	2	Leg aan de hand van informatie op het etiket uit hoe de merknaam POKON tot stand is gekomen.

In figuur 2 staat een groot aantal stoffen en elementen vermeld die in POKON voorkomen. Elementen die niet in POKON voorkomen, maar die een plant toch nodig heeft, zijn bijvoorbeeld C en H en Ca. Kennelijk kan een plant deze elementen in voldoende mate binnenkrijgen zonder kunstmest.

1p	3	Welke stoffen gebruikt een plant om aan zijn behoefte aan C en H te voldoen?

2p	4	Noem twee bronnen waaruit een plant Ca kan halen.

Van de stoffen die in figuur 2 staan vermeld, kan stikstof niet als de niet-ontleedbare stof in POKON voorkomen.

1p	5	Geef aan waarom de niet-ontleedbare stof stikstof niet in POKON kan voorkomen.

Stikstof komt in POKON onder andere voor in de vorm van nitraationen: 2,9% nitraatstikstof. Nitraationen zijn giftig. Dat is waarschijnlijk de reden dat op de achterkant van de fles staat Buiten bereik van kinderen houden.

4p	6	Ga na of de inhoud van een fles POKON inderdaad gevaar kan opleveren voor kinderen. Maak daartoe een schatting van het aantal slokken onverdunde POKON dat een kind van 30 kg maximaal kan drinken voordat het de ADI voor nitraat heeft bereikt.

Gebruik, behalve gegevens uit Binas en figuur 2, de volgende gegevens:

- 2,9% nitraatstikstof komt neer op 13 g NO3– per 100 g POKON

- een slok is 15 mL.

Behalve de niet-ontleedbare stof stikstof kunnen ook de stoffen kaliumoxide en fosforzuuranhydride niet in POKON voorkomen, omdat beide laatstgenoemde stoffen met water of met elkaar reageren.

1p	7	Geef de naam van de stof of oplossing die ontstaat wanneer kaliumoxide met water reageert.

Spoorelementen komen in lage tot zeer lage concentraties in POKON voor. Die concentraties zijn niet voor alle spoorelementen even groot, zowel uitgedrukt in procenten als in mol L–1.

2p	8	Van welk van de spoorelementen ijzer en boor is de concentratie in mol L–1 het grootst? Leg uit.

Er wordt aangeraden de fles POKON vorstvrij te bewaren (zie figuur 2). Dit houdt verband met het feit dat bij lage temperatuur (onder 6,5 °C) één of meer van de stoffen in de fles POKON gaan uitkristalliseren. Hierdoor neemt de voedingswaarde af: de concentratie van de stoffen wordt immers minder. Je zou zeggen: dan verdun je de POKON toch met minder dan de voorgeschreven ½ liter water? Maar afgezien van het feit dat je niet weet met hoeveel water je de POKON dan moet verdunnen, komt ook een ander aspect dat op het etiket van de achterkant vermeld staat, in gevaar.

2p	9	Welk aspect is dat? Geef een verklaring bij je antwoord.

Welke stoffen er nu echt in POKON zitten, hebben de makers van deze opgave aan de producent van POKON gevraagd. Als antwoord kregen zij tabel 1 toegestuurd (zie de bijlage). Onder Composition staat, in het Engels, hetzelfde vermeld als op het etiket. Onder Formulation staat welke stoffen daadwerkelijk zijn gebruikt. De percentages die in tabel 1 zijn vermeld, kunnen worden opgevat als grammen (per 100 g POKON).

Volgens tabel 1 zit er ammoniumpolyphosphate (ammoniumpolyfosfaat) in de POKON. Er bestaan heel veel soorten polyfosfaationen. De producent van POKON was niet bereid te vertellen welke soort polyfosfaationen er in POKON zit. Maar omdat de gegevens onder Composition en Formulation nauwkeurig met elkaar dienen overeen te stemmen is daar via de volgende drie vragen achter te komen.

We nemen aan dat een polyfosfaation in ammoniumpolyfosfaat n fosforatomen bevat. Je kunt nu het aantal mol ammoniumpolyfosfaat in 100 g POKON berekenen door dit gegeven te combineren met de daarvoor benodigde gegevens van de Composition. Je mag n in de uitkomst laten staan.

3p		10	Bereken het aantal mol ammoniumpolyfosfaat in 100 g POKON.

De polyfosfaationen in ammoniumpolyfosfaat voldoen aan de algemene formule PnO3n+1(n+2)–. Je kunt nu het aantal mol ammoniumpolyfosfaat opnieuw berekenen, nu op basis van dit gegeven en een gegeven van de Formulation.

3p	11	Bereken het aantal mol ammoniumpolyfosfaat in 100 g POKON nogmaals, nu op basis van deze twee gegevens. Je mag n weer in de uitkomst laten staan.

Door de antwoorden van vraag 10 en 11 aan elkaar gelijk te stellen, kun je n berekenen.

1p	12	Bereken n. Je weet nu welke soort polyfosfaationen er in de POKON zit.

In de Formulation staat “ammoniumnitrate liquid”. Het is niet duidelijk of dit inderdaad NH4NO3(l) voorstelt of dat er een ammoniumnitraatoplossing mee wordt bedoeld. Je kunt dit uitzoeken doordat er een verband bestaat tussen het gegeven van nitric nitrogen (nitraatstikstof) in de Composition en één of meer gegevens in de  Formulation. Eenzelfde verband bestaat er tussen ammoniacal nitrogen (ammoniumstikstof) in de Composition en één of meer gegevens in de Formulation.

3p	13	Beschrijf in woorden één van deze verbanden en geef ook in woorden aan hoe je onder andere met dit of het andere verband kunt nagaan wat er met ammoniumnitrate liquid bedoeld moet zijn.

In tabel 1 zat oorspronkelijk een tikfout. In plaats van 4,83 stond er 8,83 als aantal gram ammoniumpolyfosfaat. Als je hiermee n uitrekende, kwam er 0,466 uit. Dat kon natuurlijk niet. De toetsmakers hebben daarom een hele omweg moeten bedenken om het juiste aantal gram ammoniumpolyfosfaat alsnog uit te kunnen rekenen. Deze omweg omvatte een groot aantal van de gegevens van zowel de Composition als de Formulation.

Het voorlaatste tussenstation in die omweg was het aantal mol NH4+ in het ammoniumpolyfosfaat. De vraag aan jou is nu de rest van de omweg in woorden weer te geven. Dus helemaal van het begin tot het en met het aantal mol NH4+ in het ammoniumpolyfosfaat.

4p	14	Beschrijf globaal de berekeningstappen die de toetsmakers moesten uitvoeren voor dat deel van de omweg. Geef daarin aan welke gegevens uit de Composition en Formulation ze met elkaar moesten combineren. Voer die berekeningen niet uit.

Figuur 1. Het etiket aan de voorzijde van de fles POKON

Figuur 2 zie ommezijde ►

| Tabel 1 Pokon Plantfood Universal T283 7-3-7 NPK Composition molar mass 2,9 % Nitric nitrogen 14,01 | 1,8 % Ammoniacal nitrogen 14,01 2,3 % Ureic nitrogen 14,01 7% Total nitrogen 14,01 3% Phosphoruspentoxide P2O5 141,9 soluble in water 7% Potassiumoxide K2O 94,20 soluble in water Trace elements: 0,02% Boron (B) 0,004% Copper (Cu) 0,04% Iron (Fe) 0,02% Manganese (Mn) 0,002% Molybdenum (Mo) 0,004% Zinc (Zn) Formulation Raw material w/w [%] molar mass Pokon Color premix 0,03 Humine 0,50 Trace elements premix 3,84 Ureum CO(NH2)2 5,07 60,0 Ammoniumpolyphosphate 4,83 Ammoniumnitrate liquid 10,38 80,04 Potassiumnitrate 15,22 101,1 Water 60,13 18,02 Total 100,00 Parameters Form : liquid Colour : green pH (100 % solution) at 25 °C : 6,28 EC (100 % solution) at 25 °C : 183,4 mS/cm Density at 25 °C : 1,1810 kg/l Cristallisation : 6,5 °C |
| --- | --- |

De fles POKON - beoordelingsmodel

1	maximumscore 1

3,5 + 1,5 + 3,5

2	maximumscore 2

PO komt van fosforoxide/P2O5

KO komt van kaliumoxide/K2O

N komt van stikstof

3	maximumscore 1

Koolstofdioxide/CO2 en water/H2O

Indien andere stoffen zijn genoemd, per extra genoemde stof een punt aftrekken.

4	maximumscore 2

- uit de bodem/(pot)grond	1

- uit het (leiding)water (waarmee je de POKON verdunt)	1

5	maximumscore 1

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- stikstof is een gas

- stikstof is slecht oplosbaar (in water)

Wanneer een antwoord is gegeven als: „Planten kunnen stikstof niet rechtstreeks opnemen.” dit goed rekenen.

6	maximumscore 4

Een juiste schatting leidt tot de conclusie dat (een kind van 30 kg nog niet eens één slok kan drinken voordat de ADI waarde wordt overschreden en dus) de inhoud van een fles POKON gevaar voor kinderen kan opleveren.

- berekening van het aantal g nitraat dat een kind van 30 kg maximaal binnen mag krijgen: 30 (kg) ( 3,7 (mg kg–1) ( 10–3 (g mg–1)	1

- omrekening naar het aantal g POKON waar die hoeveelheid nitraat in zit: delen door 0,13 (g NO3– per g POKON)	1

- vermelding dat dit aantal gram POKON ongeveer gelijk is aan het aantal mL omdat de dichtheid van de POKON ongeveer 1 g mL–1 is
of
omrekening naar het aantal mL POKON waar die hoeveelheid nitraat in zit: delen door 1,18 (g mL–1)	1

- vermelding dat dit aantal mL POKON (veel) minder dan een slok is en conclusie
of
omrekening naar het aantal slokken: delen door 15 (mL slok–1) en conclusie	1

7	maximumscore 1

kaliumhydroxide / een oplossing van kaliumhydroxide / kaliloog

8	maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Het massapercentage van ijzer is twee keer zo groot als het massapercentage boor, maar de atoommassa van boor is meer dan twee keer zo klein als de atoommassa van ijzer, dus is de concentratie van boor in mol L–1 is het grootst.

- notie dat de atoommassa van boor meer dan twee keer zo klein is als de atoommassa van ijzer	1

- rest van de uitleg en conclusie	1

Wanneer het juiste antwoord is verkregen door middel van een correcte berekening, dit goed rekenen.

9	maximumscore 2

De voeding zal niet meer zo uitgebalanceerd zijn, want de ene stof kristalliseert meer uit dan de andere.

- notie dat de ene stof meer uitkristalliseert dan de andere		1

- dus de voeding zal niet meer zo uitgebalanceerd zijn		1

10	maximumscore 3

Het juiste antwoord is 3 : 141,9 x 2 : n ofwel 0,04228 : n (mol)

- het aantal gram P2O5 in de Composition delen door de molaire  massa van P2O5 	1

- het verkregen aantal mol P2O5 vermenigvuldigen met 2	1

- delen door n	1

11	maximumscore 3

Het juiste antwoord is 4,83 / (97,02 n + 52,10) (mol)

- De formule van ammoniumpolyfosfaat vaststellen: (NH4)n+2PnO3n+1	1

- De molaire massa berekenen: 18,05(n + 2) + 30,97n + 16.00(3n+1)	1

- De massa van ammoniumpolyfosfaat (4,83 g) delen door de molaire massa	1

12	maximumscore 1

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst n = 3(,03)

13	maximumscore 3

Het verband luidt:

Het aantal mol nitric nitrogen is de som van het aantal mol (nitraat in) potassiumnitrate

en ammoniumnitrate.

of:

Het aantal mol ammoniacal nitrogen is de som van het aantal mol ammonium in ammoniumpolyphosphate en ammoniumnitrate.	1

In plaats van “aantal mol” kan de leerling spreken van de (chemische) hoeveelheid.

Spreekt de leerling van aantallen gram of hoeveelheid massa: een punt aftrekken.

Voorbeelden van een juiste antwoord op de vraag wat met ammoniumnitrate liquid is bedoeld:

Aan de hand van nitric nitrogen:

Als het aantal mol NH4NO3 volgens de Formulation groter is dan het aantal mol nitric nitrogen  minus het aantal mol KNO3 dan moet “liquid” een oplossing zijn.

of:

Het aantal mol NH4NO3 is het aantal mol nitric nitrogen minus het aantal mol KNO3. Als die hoeveelheid NH4NO3 in grammen minder is dan het gegeven in de Formulation voor KNO3 dan moet “liquid” een oplossing zijn.

Schematisch weergegeven als:

| Com posi tion |  | 2,9% = 0,207mol NO3- | 1,8% = 0,128 mol NH4+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formu lation | 0,151 mol K+ | 0,151 mol NO3- | 0,057 mol NO3- | 0,057 mol NH4+ | 0,071 mol NH4+ | 0,071: n+2 mol polyfosfaat-- |

Aan de hand van ammoniacal nitrogen:

Als het aantal mol NH4NO3 volgens de Formulation groter is dan het aantal mol ammoniacal nitrogen  minus het aantal mol ammonium in ammoniumplyphosphate (antwoord van vraag 11 of 12) dan moet “liquid” een oplossing zijn.

Of:

Het aantal mol NH4NO3 is het aantal mol ammoniacal nitrogen minus het aantal mol ammonium in ammoniumplyphosphate (antwoord van vraag 11 of 12). Als die hoeveelheid NH4NO3 minder in grammen is dan het gegeven in de Formulation voor KNO3 dan moet “liquid” een oplossing zijn.

Als de woorden “ammonium in” ontbreken in de bovenstaande zinnen, dit niet aanrekenen.

Schematisch weergegeven als:

| Com posi tion |  | 2,9% = 0,207mol NO3- | 1,8% = 0,128 mol NH4+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formu lation | 0,151 mol K+ | 0,151 mol NO3- | 0,057 mol NO3- | 0,057 mol NH4+ | 0,071 mol NH4+ | 0,071: n+2 mol polyfosfaat-- |

In de diverse antwoordmogelijkheden zijn de volgende stappen te onderkennen:

Het toepassen van het geformuleerde verband 	1

Het vergelijken van het aantal gram (of mol) gegeven ammoniumnitrate liquid met het gevonden aantal gram (of mol) NH4NO3 en conclusie  	1

14	maximumscore 4*

- de hoeveelheid nitraat-N die in het kaliumnitraat zit, haal je uit de 15,22% kaliumnitraat	1

- de hoeveelheid nitraat-N die in het ammoniumnitraat zit, haal je uit de 2,9% (totale) nitraat-N en de nitraat-N die in het kaliumnitraat zit	1

- de hoeveelheid ammonium-N in het ammoniumnitraat haal je uit / is gelijk aan de hoeveelheid nitraat-N die in het ammoniumnitraat zit 	1

- de hoeveelheid ammonium-N en dus de hoeveelheid NH4+ die in het ammoniumpolyfosfaat zit, haal je uit de 1,8% (totale) ammonium-N en de hoeveelheid ammonium-N in het ammoniumnitraat	1

Bovenstaande berekening is als volgt weer te geven:

| Com posi tion |  | 2,9% = 0,207 mol NO3- | 1,8% = 0,128 mol NH4+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formu lation | 0,15 mol K+ | 0,15 mol NO3- | 0,057 mol NO3- | 0,057 mol NH4+ | 0,071 mol NH4+ | 0,071: n+2 mol polyfosfaat-- |

*NB Deze vraag is erg moeilijk en mag als bonus gerekend worden.

# Text boxes

Bijlage

Figuur 2.  Het etiket op de achterzijde van de fles POKON (vergroot)

Tabel 1 zie ommezijde ►